## Slide 1
Куратор: Вячеслав Кетов
Куратор: Вячеслав Кетов
Небесные акулы
Антон Юлдашев
Роман Демченко
Антон Юлдашев
Роман Демченко
Notes: Антон Здравствуйте, мы команда Небесные акулы. Мы хотим представить Вам наш проект аппарата регулярной лиги

## Slide 2
Введение
Спектроскопия широко используется в различных
областях науки и техники
Notes: Для измерения спектров электромагнитного излучения используется спектрометр. Спектроскопия широко используется в различных областях науки и техники, таких как физика, химия, биология, медицина, геология, астрономия и многие другие.

## Slide 3
Основная миссия аппарата – это измерение спектра Солнца в полете. Для выполнения данной миссии мы создаем спектрометр
Основная миссия
Notes: Антон Основной миссией аппарата является измерение спектра Солнца в полете. Для выполнения данной миссии мы самостоятельно создаем спектрометр

## Slide 4
Облик аппарата
Служебный отсек
Отсек спектрометра
Транспортировочное положение
Держатели строп парашюта
Рабочее положение
185
без парашюта
66
175
Notes: Антон Наш аппарат будет выглядеть следующим образом. В его верхней части будут расположены конструктор, датчик GPS, аккумулятор и др. Также в этой части будут закреплены держатели строп парашюта и сам парашют. Большую часть аппарата, нижнюю, будет занимать спектрометр и все, что его касается. Между верхней и нижней частями аппарата будет находиться подшипник. Благодаря нему части станут едины.

## Slide 5
Измерение параметров:
  температуры
  давления
  значений ускорений (кажущихся ускорений) по трем осям
  значений угловой скорости по трем осям
Передача полученных данных по радиоканалу на приемную станцию организаторов
Основные задачи
Notes: Рома Основные задачи нашего аппарата приведены на слайде. Они соответствую требованиям регламента

## Slide 6
Дополнительные задачи
Создание спектрометра
Наведение спектрометра на Солнце во время полёта
Измерение вектора магнитного поля
Измерение координат GPS
Разработка печатной платы
Запись телеметрии на SD карту
Прием телеметрии на собственную наземную станцию
Notes: Рома Мы поставили перед собой несколько дополнительных задач <перечисляем>

## Slide 7
План полета
Ожидание
на Земле
Полет в ракете
Выход аппарата из обтекателя
Раскрытие парашюта и держателей строп
Спуск на парашюте
Ожидание после приземления
Notes: Рома Полет нашего аппарата будет придерживаться данного плана. Аппарат будет находиться в специальной ракете. После взлета и набора нужной высоты он выйдет из под обтекателя. Под действием воздуха парашют раскроется и держатели строп также будут раскрываться после срабатывания пережигателя. Во время спуска на парашюте осуществляется работа спектрометра и поиск направления на Солнце. После удачного приземления аппарата начнет работать поисковая система

## Slide 8
Спектрометр
Поворотное
зеркало
Линза
Диафрагма
Линза
Дифракционная
решётка
Линза
Матрица камеры
Корпус
спектрометра
Объектив
Поворотное
зеркало
Notes: Антон На данном слайде представлен облик спектрометра. Мы разработали его оптическую схему. Свет попадает на поворотное зеркало и отражает его в объектив спектрометра , после свет попадает на фокус. линзу и собирается на диафрагме. Диафрагма требуется для отсечения лишнего света, бликов и отражений. Далее свет попадает на коллим. линзу и проходит на диф. решётку, которая разбивает свет на спектр. После спектр попадет на фокус. линзу. Это нужно для того, чтобы спектр попал на своё место на матрице камеры.

## Slide 9
Наведение спектрометра на Солнце
Определение Солнца по горизонтали
Определение Солнца по вертикали
Поле зрения “горизонтального” фоторезистора
Поле зрения “вертикального” фоторезистора
Поле зрения “горизонтального” фоторезистора
Фоторезистор
VT93N1
Поворотный механизм спектрометра
Поворотный механизм зеркала
Notes: Антон Наш аппарат имеет два механизма и два фоторезистора, один обеспечивает вращение отсека спектрометра вокруг продольной оси, а другой обеспечивает поворот зеркала спектрометра. Первый фоторезистор смотрит щель и имеет щелевое поле зрение, с помощью него можно определить положение Солнца в горизонтальной плоскости. Второй фоторезистор смотрит на поворотное зеркало и ищет Солнце в вертикальной плоскости по отражению света. Благодаря этому, можно определить в какой момент времени спектрометр смотрел на Солнце. В процессе спуска на парашюте, спектрометр непрерывно производит съёмку. Далее на земле по показанию фоторезисторов мы сможем определить момент попадания Солнца в объектив. В плохую погоду мы будем снимать спектр неба, а наводиться будем на яркую точку.

## Slide 10
Структура обмена данными
Аппарат
Наземная приемная станция
МК
microSD карта
радиомодуль
радиомодуль
40 пакетов
в секунду
10 пакетов
в секунду
433 МГц
Ноутбук
Notes: Рома Обмен данными будет происходить с помощью радиомодуля установленного на аппарате и на радиостанции на земле. Обмен будет осуществляться на частоте 433 МГц по 10 пакетов в секунду. Также на протяжении всего полета будет вестись запись на SD карту по 40 пакетов в секунду в среднем

## Slide 11
Структура пакета
Параметр | Метка начала пакета |  | Team ID |  | Время |  |  |  | Температура |  | Давление |  |  | 
№ байта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Параметр | Линейное ускорение |  |  |  |  |  | Угловая скорость |  |  |  |  |  | Check sum | Состо- яние
 | ax |  | ay |  | az |  | ωx |  | ωy |  | ωz |  |  | 
№ байта | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Параметр | Параметры GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещен-ность
 | Широта |  |  |  | Долгота |  |  |  | Высота |  |  |  | Fix | 
№ байта | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Параметр | Магнитометр |  |  |  |  |  | Check sum | Резерв |  |  |  |  |  | 
 | Mx |  | My |  | Mz |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ байта | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | … | 63
 | обязательные поля пакета
 | дополнительные поля пакета
 | резерв
Notes: Рома Здесь приведена структура пакета передачи данных. Один пакет имеет длину 64 байта и состоит из обязательных полей, согласно регламенту, и дополнительных полей, которые мы определили сами.

## Slide 12
Ноутбук
USB-UART преобразователь
Радиомодуль
E220-400TBL-01
Наземная приемная
антенна 433 МГц
Аналоговый сигнал
UART
USB
Прием телеметрии на собственную наземную станцию
Notes: Антон Прием данных по радиоканалу будет осуществляться за счет наземной приемной антенны. Антенна принимает сигнал и передает его радиомодулю, который оцифровывает сигнал и передаёт полученный пакет на ноутбук, который выводит обработанные данные на экран.

## Slide 13
Система поиска
GPS приёмник работает с момента включения и до момента полного истощения аккумулятора или до того, как его нашли. Принимая данные с датчика мы получаем примерное местонахождение в реальном времени
После приземления включается пищалка и работает, пока аппарат не будет найден
Notes: Антон Система поиска состоит

## Slide 14
Система управления
Система измерений
Системы аппарата
GNSS приемник
Магнитометр
Барометр
Фоторезистор
Акселерометр
+ гироскоп
Термометр
Камера
Raspberry Pi
Аккумулятор
Аккумулятор
DC-DC
GNSS приемник
Пищалка
SD карта
LORA
Парашют
Raspberry Pi
Сервопривод
Микроконтроллер
Двигатель
Система спектрометра
Система поиска
Система питания
Система хранения и передачи данных
Система спасения
Notes: Рома Аппарат имеет такие системы как: система измерений, поиска, система спектрометра, система управления, питания, спасения и система хранения и передачи данных

## Slide 15
Компоновка аппарата
Камера спектрометра
Двигатель
Одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero 2W
MiniSat
GPS антенна
Аккумулятор
Объектив спектрометра
Разъем для зарядки батарей спектрометра
Сервопривод с поворотным зеркалом
DC-DC преобразователь
Аккумуляторы спектрометра
Механизм вращения
Пережигатель
Notes: Антон Компоновка аппарата выглядит следующим образом… Сверху расположена GPS антенна, ниже располагается конструктор MiniSat и аккумулятор, далее идёт пережигатель и механизм вращения, который работает от двигателя. Далее идёт отсек со спектрометром, в нём расположены камера спектрометра, корпус спектрометра, одноплатный компьютер, аккумуляторы, DC-DC преобразователь, разъем для зарядки, сервопривод с поворотным зеркалом.

## Slide 16
Механизация аппарата
Механизм раскрытия опор парашюта
Механизм поворота спектрометра
Notes: Антон Наш аппарат имеет механизацию. Они представлены на слайде. Раскрытие опор парашюта обеспечит стабильный спуск на землю, а вращение отсека (с помощью зубчатой передачи) с спектрометром обеспечит наведение на Солнце благодаря двигателю и сервоприводу, который поворачивает зеркало.

## Slide 17
Схема подключения компонентов служебного отсека
Конструктор MiniSat
Notes: Рома Основной частью служебного отсека является микроконтроллер STM32F103. Магнитометр, Барометр, Термометр, Акселерометр соединены с контроллером по I2C, такие приборы, как радиомодуль LORA и GNSS приёмник по отдельным UART. Пищалка и пережигатель подключены через транзистор и управляется по GPIO, Фоторезистор по АЦП. Микро SD карта подключена по SPI.

## Slide 18
Схема подключения компонентов спектрометра
Notes: Антон Важным компонентом спектрометра является компьютером для спектрометра станет Raspberry Pi Zero 2W. Он управляет камерой спектрометра, а также поворотными механизмами по показанию фоторезисторов. Показания фоторезисторов мы получаем через АЦП, камера управляется по USB, Двигатель управляется через драйвер двигателя по GPIO, сервопривод управляется с помощью ШИМ.

## Slide 19
Создание печатной платы
Схема печатной платы
Начало разводки печатной платы
Notes: Роман Для размещения АЦП и драйвера двигателя мы создаем печатную плату. Недавно мы создали схему печатной платы и сейчас её разводим

## Slide 20
Схема питания компонентов служебного отсека
Notes: Рома На слайде приведена схема питания компонентов служебного отсека. От аккумулятора идет не стабильное напряжение до преобразователя, после преобразователя выходит стабильные 3.3 вольта, которые обеспечивают работу всех систем на борту. Пережигатель питается напрямую от аккумулятора.

## Slide 21
Энергобаланс служебного отсека
Потребляемая мощность, Вт
Уровень заряда АБ, мА*ч
Время, мин
Notes: Рома Мы составили энергобаланс служебного отсека, на нём видно 2 графика, красный это уровень заряда АБ, синий это потребляемая мощность. Благодаря этому, мы смогли найти подходящий нам аккум. на 1300 миллиампер-часов, который обеспечивает работу аппарата в течении 3-х часов

## Slide 22
Схема питания компонентов спектрометра
Notes: Антон Приведена схема питания спектрометра. От аккумулятора идет нестабильное напряжение до преобразователя. После него выходит стабильные 5В, которые нужны для нормальной работы спектрометра. Работа спектрометра определяется переключателем

## Slide 23
Энергобаланс спектрометра
Потребляемая мощность, Вт
Уровень заряда АБ, мА*ч
Время, мин
Notes: Антон На слайде представлен аналогичный энергобаланс для спектрометра, благодаря нему мы нашли подходящие аккум. на 500mah, который обеспечивает работу спектрометра в течении 1-го часа.

## Slide 24
если текущее состояние:
Алгоритм работы аппарата
Инициализация
Сбор данных с датчиков
Запись на SD карту
Передача телеметрии
На земле | В ракете | Спуск с парашютом | После приземления
Если переключатель в положении “FLIGHT”
переход в состояние “В ракете” через 10 с
Если превышен порог освещенности
включ. пережигателя, переход в состояние “Спуск с парашютом”
Если высота по барометру не изменяется
переход в состояние “После приземления”
Включение пищалки
Notes: Рома Алгоритм работы аппарата выглядит следующим образом: сначала происходит инициализация; после в цикле начинается сбор данных с датчиков. Далее в зависимости от определенного состояния происходит работа аппарата, передача телеметрии и запись на SD карту. У аппарата есть 4 состояния: “На земле”, ”В ракете”, ”Спуск с парашютом”, ”После приземления”. Условия перехода между состояниями указаны на слайде.

## Slide 25
Инициализация
Опрос фоторезисторов
Алгоритм работы спектрометра
Если текущее состояние:
Если фоторезистор преодолел верхний порог освещенности
переход в режим “В работе” через 5 секунд
Если фоторезистор преодолел нижний порог освещенности
переход в режим “Ожидание”
Ожидание
В работе
Управление приводами
Запись изображения с камеры спектрометра
Notes: Антон У спектрометра имеется 2 состояние это “Ожидание” и “В работе”. Переход в режим в работе выполняется при преодолении верхнего порога освещенности фоторезистором. Переход в режим ожидание при преодолении нижнего порога освещенности фоторезистора. Это требуется для того. чтобы аппарат не крутился в ракете.

## Slide 26
Расчет парашюта
Схема закрепления парашюта
Масса аппарата, г | 350
Скорость спуска, м/с | 8
Диаметр купола [d], см | 33
Площадь парашюта [S], м² | 0,087
Длина строп парашюта, мм | 700
Количество строп | 8
Схема парашюта
Notes: Рома Имея массу аппарата и скорость спуска мы рассчитали диаметр купола 33 см. Правее представлена схема парашюта. Он состоит из 8 равных частей.От места крепления идут 4 стропы, далее каждая из них делятся на 2 и крепится к парашюту. Это обеспечит стабильный спуск без колебаний и закручиваний аппарата. Данная конструкция была успешно проверена в прошлом году одной из команд. Такое решение нужно для облегчения наведения спектрометра на Солнце.

## Slide 27
Комплектующие | Количество | Масса 1 шт, г | Масса общая, г
Micro Servo 2g | 1 | 2.0 | 2.0
Подшипник | 1 | 40.0 | 40.0
Линза стеклянная | 1 | 1.5 | 1.5
Линза стеклянная асферическая | 2 | 0.4 | 0.8
Камера спектрометра | 1 | 30.0 | 30.0
DC-DC преобразователь | 1 | 2.0 | 2.0
Мотор редуктор | 1 | 9.0 | 9.0
Конструктор | 1 | 58.0 | 58.0
SD-карта | 1 | 0.9 | 0.9
Переключатель движковый | 1 | 1.5 | 1.5
Переключатель движковый | 1 | 1.0 | 1.0
Одноплатный компьютер | 1 | 13.0 | 13.0
Аккумулятор Li-pol | 1 | 23.0 | 23.0
Аккумулятор Li-ion | 2 | 10.0 | 20.0
Плата драйвера двигателя | 1 | 3.0 | 3.0
Зеркало | 1 | 0.5 | 0.5
Конструкция | 1 | 132.3 | 132.3
Парашют | 1 | 15.0 | 15.0
Итого: |  |  | 350
Массовая сводка
Notes: Рома На данном слайде представлена массовая сводка аппарата. Итоговая масса составляет 350 г. что соответствует регламенту регулярной лиги.

## Slide 28
Наименование | Модель | Количество | Цена за 1 шт., руб. | Цена общая, руб.
Аккумулятор Li-pol | 102540 1300 мАч | 1 | 229 | 858
Аккумулятор Li-pol | EL 503035 500 мАч | 2 | 488 | 976
Антенна 433 МГц | 3dBi IPEX | 1 | 428 | 767
Антенна GPS | Active Ceramic Antenna | 1 | 61 | 419
Камера | ELP-USB130W01MT-L180 | 1 | 5467 | 5124
Конструктор РЛ | MiniSat | 1 | 15000 | 15000
Линза стеклянная | D15.5 F20 T4.3 | 1 | 392 | 392
Линза стеклянная асферическая | D10.5 F15.18 T3.5 | 2 | 1936 | 3872
Мотор-редуктор | GA12-N20 6V 50 RPM | 1 | 150 | 0
Одноплатный компьютер | Raspberry Pi Zero 2W | 1 | 2005 | 0
Подшипник | 6809 2RS | 1 | 483 | 483
Сервопривод | Micro Servo 2g | 1 | 287 | 1168
Фоторезистор | VT93N1 | 3 | 133 | 0
DC-DC понижающий на плате | MP1584EN | 1 | 261 | 0
SD карта | SanDisk 16Gb | 2 | 290 | 0
Переключатель движковый | MSS12D01 | 1 | 108 | 220
Переключатель движковый | SS12D10 | 1 | 203 | 315
Итого: 29 594 |  |  |  | 
Расчет стоимости аппарата
Notes: Рома Мы привели расчёт стоимости аппарата, итоговая сумма составила примерно 30 тыщ. рублей. мы смогли уложиться в бюджет, т.к. общая стоимость аппарата составила около 30 тыщ. рублей

## Slide 29
План-график работ
Notes: Рома …

## Slide 30
Спасибо за внимание
Роман Демченко
Антон Юлдашев
Небесные акулы
Notes: Рома …